## Slide 1: Морфологические матрицы

## Slide 2: Разминка
1. Весы уравновесили, причем в качестве разновесов оказались гирьки, резинки, спички, пластилин, свеча, вата, соль, песок. Какой предмет способен через некоторое время вывести весы из равновесия?
2. Герои одного фантастического рассказа берут в полет вместо тысяч необходимых запчастей синтезатор-машину, умеющую делать все. При посадке на другую планету корабль повреждается. Нужны 10 одинаковых деталей для ремонта. Тут выясняется, что синтезатор делает все, но в одном экземпляре. Как быть?

## Slide 3
Морфологический анализ позволяет создавать конструкции новых устройств, обладающих требуемыми качествами. В наиболее простом случае для этого составляется двумерная (содержащая две оси или два главных показателя) матрица. По обеим осям записываются все возможные варианты решения задачи для заданных показателей (характеристик). Затем рассматриваются все возможные сочетания вариантов по каждой оси.

## Slide 4: Пример
Требуется придумать оригинальную конструкцию корпуса электронных час.ов. В качестве заданных показателей выберем форму корпуса часов и материал циферблата. Составим двумерную матрицу на этот объект.
При заполнении осей матрицы необходимо вводить не только известные показатели, но и новые, неожиданные, пока не существующие.

## Slide 5: Двумерная матрица на объект «наручные часы»
Материал циферблата | Форма корпуса |  |  |  |  |  | 
 | Прямо-угольная | Круглая | Овальная | Шаро-образная | Кольцевая | В виде необычного предмета (авторучка, сигарета) | Тонкая пленка
 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. Оргстекло |  |  |  |  |  |  | 
2. Кварц |  |  |  |  |  |  | 
3. Цветное стекло |  |  |  |  |  |  | 
4. Металл |  |  |  |  |  |  | 
5. Стекло |  |  |  |  |  |  | 
6. Пластилин |  |  |  |  |  |  | 
7. Слой воздуха |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Требуется получить с помощью матрицы оригинальную конструкцию. Для этого выберем первый элемент по оси «Материал циферблата» — оргстекло и, поочередно соединив его с элементами оси «Форма корпуса», получим:
• прямоугольный корпус с циферблатом из оргстекла — известная конструкция;
• круглый, овальный — то же самое;
шарообразный корпус с циферблатом из оргстекла. Это могут быть бусы-часы, клипсы-часы, часы типа луковицы, часы-перстеньки т.д.;
• кольцевые часы с циферблатом из оргстекла — известные часы-браслет. И т.д.

## Slide 7
Рассмотрев все варианты с циферблатом из оргстекла, переходим последовательно к циферблату из кварца, цветного стекла и т.д. Получив все возможные сочетания материалов циферблата со всеми разновидностями формы корпуса часов, оцениваем результаты. Из рассмотренной двумерной матрицы можно получить 7 х 7 - 49 моделей корпусов электронных часов (7 разновидностей материала циферблата, 7 форм корпуса часов). Оценка моделей и выбор наиболее оригинальной из них проводят эксперты.

## Slide 8
В двумерной матрице можно рассмотреть и учесть только две главные характеристики объекта. Сложные объекты обычно выполняют несколько функций и характеризуются многими (до десятков) параметрами. Для анализа таких сложных объектов составляются многомерные морфологические матрицы.

## Slide 9: Правила составления многомерной матрицы
5. Проанализировать все полученные решения и выбрать те, которые отвечают условиям задачи.
1. Четко сформулировать цель задачи. Указать ограничения, область применения, требуемые характеристики (показатели).
2. Выявить основные параметры (показатели), характеризующие объект (или основные функции, которые объект должен выполнять). Записать эти параметры в левый столбец (вертикальную ось) матрицы.
3. Для каждого из параметров (функций) выявить устройства, вещества или поля (электрическое, магнитное, тепловое, механическое и т.д.), реализующие этот параметр, и записать их на горизонтальной оси матрицы.
4. Получить новые технические решения путем поочередного составления комбинаций из элементов каждой оси матрицы.

## Slide 10
С помощью многомерной матрицы можно решать не только технические, но и организационные, административные, управленческие задачи. Рассмотрим решение организационной задачи:
«Как воздействовать на ученика, небрежно ведущего тетрадь».
Можно, конечно, поставить плохую оценку, но это мало улучшит дело. Поэтому поищем другой, более эффективный способ борьбы с лентяем.

## Slide 11
1. Формулируем цель задачи: найти комплексный метод воздействия на ученика, плохо оформляющего свою тетрадь (по математике).
2. Основными способами воздействия (параметры матрицы) выберем:
наказание,
поощрение,
обращение к общественному мнению,
выявление черт характера (можно продолжить).
3. Составляем морфологическую матрицу.

## Slide 12: Морфологическая матрица выбора варианта воздействия
Параметр (способ воздействия) | Вариант реализации (предложение) |  |  | 
Наказание | Плохая отметка | Удалить с урока | Оставить после урока | Вызвать родителей
Поощрение | Купить пирожки | Поставить хорошую отметку | «Наградить» 1 кг соли | Освободить от уроков математики
Обращение к обществен-ному мнению | Сообщить в стенгазету | Вывесить тетрадь на всеобщее обозрение | Издать информационный листок | Организовать обмен опытом
Выявление ведущей черты характера | Неординар-ность | Авантюр-ность | Нахальство | Самостоя-тельность

## Slide 13
4. Синтезируем неожиданные варианты действий. Примеры:
купить пирожков и сообщить в стенгазете о появлении неординарной личности,
купить пирожков, вывесить тетрадь на видное место и сообщить о появлении нового гения и т.д.
Таких вариантов, например, может быть:
(4 + 3) х (4 х 5) = 140
Пересмотр на уроке всех 140 вариантов вряд ли возможен, поэтому выбор мы проведём, определив в каждой строке по одному, наиболее предпочтительному предложению.
5. Коллективным обсуждением выбираем самое интересное сочетание параметров, например: «наградить» килограммом соли, выпустить молнию (информационный листок) с информацией о появлении чересчур самостоятельной личности.

## Slide 14
Технические задачи решаются путем построения морфологической матрицы по тем же шагам.
Рассмотрим пример создания транспортного средства — снегохода.
Определяем параметры — морфологические (типологические) признаки, от которых зависит решение проблемы, и составляем их список:
А — двигатель,
Б — движитель,
В — опора кабины,
Г — управление,
Д — обеспечение заднего хода и т.д.

## Slide 15
По каждому морфологическому признаку возможны варианты:
А1 — двигатель внутреннего сгорания,
А2 - газовая турбина,
АЗ — электродвигатель,
А4 - реактивный двигатель и т.д.;
Б1 — воздушный винт,
Б2 — гусеницы,
БЗ — лыжи,
Б4 - снегомёт и т.д.;
В1 -опора кабины на снег,
В2 — опора кабины на двигатель,
ВЗ — опора кабины на движитель и т.д.

## Slide 16
Сочетание одного из возможных вариантов морфологического признака с элементом каждого признака дает одно из возможных технических решений. На основе списка строим матрицу: А1, А2, АЗ, А4
Б1, Б2, БЗ, Б4
В1, В2, ВЗ …
…………………..
Эта матрица является символической формой описания возможных решений. Каждый конкретный вариант конструкции определяется набором элементов из разных строк.
Например, вариант А1, Б2, В2, Г2 будет снегоходом с двигателем внутреннего сгорания, на гусеничном ходу, с опорой кабины на двигатель.

## Slide 17
Число всех возможных вариантов равно произведению количества элементов в каждой из строк. В нашем примере: N=4x4x3.
После построения матрицы приступаем к определению функциональной ценности вариантов решений. Это трудоемкая задача. Анализ вариантов возможных решений позволяет выбрать из них наиболее рациональные, приемлемые в конкретных условиях.

## Slide 18: Термины
Двумерная матрица,
многомерная матрица,
анализ
синтез вариантов

## Slide 19: Практическая работа
1. Конструкторы часов создали множество вариантов механизмов. Что касается текущего вида, то здесь успехи скромнее — круглый, овальный, прямоугольный корпус, прямые или фигурные стрелки, цифровая индикация.
Составьте морфологическую матрицу «Часы будущего», взяв в качестве осей такие параметры (элементы оформления часов): корпус, циферблат, цифры, стрелки — и такие варианты характеристики (описания): отсутствует, статический, динамический.
Отберите варианты оформления, подходящие для использования в жилых и производственных помещениях, в общественных местах и т.д.

## Slide 20: Практическая работа
2. Предложите более совершенную конструкцию утюга. Три основные функции, которые должен выполнять объект: нагрев материала, распрямление материала, давление на материал. Проведите морфологический анализ данного объекта (рассмотрите возможные варианты; составьте морфологическую матрицу; выберите по ней искомое решение; докажите эффективность выбора).

## Slide 21: Вопросы для опроса:
1. В чем суть метода морфологического анализа?
2. Каковы основные достоинства данного метода?
3. Что такое морфологический ящик?
4. Перечислите этапы решения задачи методом морфологического анализа.
5. Раскройте недостатки метода морфологического анализа.

## Slide 22: Вопросы для закрепления:
В каких случаях целесообразно применять двумерную матрицу?
В чем преимущества многомерных матриц по сравнению с двумерными?
В чем сущность морфологической матрицы?
С помощью каких матриц можно решать управленческие проблемы?

## Slide 23: Домашнее задание:
§ 7 читать, готовить пересказ. Подготовить ответы на вопросы к § 7.