## Slide 1: Проектная работа по технологии на тему: «Водопровод посёлка Калитино». Ромашко Е.

## Slide 2: 1. Общие сведенья о водопроводе
Водопровод- это сложное сооружение, которое централизованно обеспечивает водой город, поселок, промышленное или хозяйственные водопроводы. Коммунальный водопровод обеспечивает питьевой водой население, удовлетворяет бытовые потребности людей на заводах и организациях. Промышленный водопровод удовлетворяет только производственные и технологические потребности.
С древних времен санитарно-технические системы (системы водоснабжения,канализации, отопления) играли очень важную роль в развитии древних мегаполисов. Если посмотреть историю их развития на примере древнего Рима, то можно заметить, что уже в те, далекие времена человечество достигло выдающихся результатов, которыми можно гордиться и в настоящее время.

## Slide 3: Археологические находки
По свидетельству литературных источников, на Руси системы водоснабжения возникли раньше, чем в Европе. Связано это было с необходимостью обеспечения питьевой водой городов и крепостей при ведении боевых действий, во время осады. Проведенные на территории бывшего Советского Союза археологические раскопки обнаружили остатки водопроводов на Кавказе и в Средней Азии, в России и на Украине. Так, на территории Великого Новгорода были найдены остатки канализации с деревянными и гончарными трубами. В XVII в. были устроены напорные водопроводы для кремлевских дворцов в Москве (рис. 1). Вода из Москва-реки забиралась машиной на конской тяге и под напором подавалась в бак на башне, а оттуда по свинцовым трубам (свинец - причина раковых заболеваний) поступала во дворец. Еще в XII в. русским жителями было известно, что мутная речная вода при питье причиняет «болесть и пакость во чреве», что свидетельствует о понимании необходимости очистки и обеззараживания природных (загрязненных) вод.К периоду средневековья можно отнести строительство водопровода во Львове. В 1407 г. Петр Стехер при помощи гончарных труб провел родниковую воду в город. Несколько ранее, в 1404 г., строителем Гондушем была осуществлена постройка канала от каптированных родников в Старый Львов.

## Slide 4: Рис. 1. Профиль водопровода Кремля XVII в. (реконструкция)

## Slide 5: Мытищинская водоподъемная станция

## Slide 6
С началом строительства в Москве системы канализации в 1898 году и в связи с бурным ростом промышленности и населения городской Думой было принято решение по дальнейшему строительству Мытищинского водопровода. Был разработан принципиально новый, более совершенный подход к добыче воды и ее доставке потребителям. В 1898-1904 гг. была проведена полная реконструкция всей системы добычи воды, построено новое здание насосной станции, внедрена вакуумная система добычи воды и установлено новое технологическое оборудование.
В годы Великой Отечественной Войны Главная водопроводная станция, неоднократно подвергавшаяся бомбардировкам вражеской авиации, продолжала подавать воду в Москву и на Калининградский артиллерийский завод.

## Slide 7: Системы водоснабжения
Любая современная система водоснабжения включает в себя следующие элементы:
Насос для подачи воды из скважины,
Гидроаккумулятор для регулирования расхода воды,
Автоматика для управления системой водоснабжения ,
Коммуникации для подачи воды.
В зависимости от ряда факторов,в том числе:
предполагаемого расхода воды,
типа скважины или глубины залегания водоносного горизонта,
для автономных систем водоснабжения в настоящее время используются различные схемы подачи воды.

## Slide 8: Водонапорная башня.
До сих пор, во многих поселках и садовых товариществах, для централизованного водоснабжения используются водонапорные башни. Невзирая на громоздкость конструкции, система водоснабжения при этом отличается простотой и высокой надежностью. При определенных условиях, эта система водоснабжения обладает рядом преимуществ, одним из которых является возможность установки в скважину недорогого высокопроизводительного отечественного насоса.

## Slide 9: Крестовские водонапорные башни

## Slide 10: Современная водонапорная башня

## Slide 11: Принцип работы водонапорной башни.
опущенный в), подает воду в Когда вода поднимается до верхней отметки (В) в водонапорной башне, датчик уровня дает команду насосу на отключение. Включением и отключением насоса занимается простейшая автоматика (А), размещенная в павильоне (4). По мере разбора воды из башни по магистрали (5), уровень поверхности понижается, и по достижении отметки (Н), датчик уровня (ДУ) дает команду на включение насоса. Таким образом, в башне постоянно находится запас воды, определяющийся объемом башни от нулевой отметки до уровня (Н).

## Slide 12: Условия, когда имеет смысл устанавливать водонапорную башню:
• большое количество водопотребителей,
• преимущественно летнее (t>0°) использование системы водоснабжения,
• возможны частые перебои с электропитанием,
• большой запас воды

## Slide 13: Наружные водопроводные сети
Водопроводная сеть предназначена для транспортирования воды от источника к месту потребления. Она является практически единственным элементом системы водоснабжения и состоит из магистральных и распределительных линий
Магистральные линии предназначены для транспортирования транзитной воды в пределах объекта водоснабжения. Распределительные линии прокладываются в необходимых точках при транспортировании воды от магистралей к потребителю. Если водопроводная сеть питает один дом, то функции магистральных и распределительных линий совмещаются в одной нитке.

## Slide 14: Сети
Рис. 5. Схемы водопроводных сетей: А — тупиковая; Б — кольцевая; В — комбинированная

## Slide 15: Монтаж внутренних сетей

## Slide 16: Монтаж внутренних сетей
Монтаж внутренних сетей водопровода начинают с установки водопроводных вводов (рис. 6).
Рис. 1. Монтаж водопроводного ввода:
1 — наружный водопровод; 2 — задвижка; 3 — колодец; 4 — вентили; 5 — дворовая сеть; б — водомер; 7 — контрольный патрубок со сливом; 8 — стояк; 9 — распределительная сеть

## Slide 17: Шахтные водозаборы
Шахтные колодцы используют, как правило, в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами на глубине до 30 м. Шахтный водозабор представляет собой вертикальный колодец круглой или квадратной формы с мощным креплением стенок. Нижнюю водоприемную часть его врезают в водоносный слой грунта. Шахтный колодец является наиболее распространенным типом местного водозабора (рис. 7). Он прост в эксплуатации и при грамотном сооружении и хорошем дебите подземных вод служит надежным и долговечным источником хозяйственной и питьевой воды.

## Slide 18: Шахтный водозабор

## Slide 19: Каптажный водозабор
Каптажный водозабор для восходящих родников, которые чаще всего встречаются на равнинной местности, — это круглая или прямоугольная шахта-колодец без дна. Сооружают такие колодцы из камня, кирпича, бетона или древесины, а их размеры зависят от площади, на которой есть родники. Над шахтой устраивают кровлю или перекрытие.

## Slide 20: Схема Каптажного водозабора

## Slide 21: Насосная станция

## Slide 22: Типы насосных станций
Подземные насосные станции расположены полностью под землей и, как правило, не имеют надземной части (верхнего строения). Они невелики и управление ими автоматизированно.
В наземных насосных станциях отметка пола машинного зала определяется планировочными отметками окружающей земли. В этих станциях при необходимости предусматривается въезд автомобиля в машинный зал, и насосы к месту установки могут быть поданы подъемно-транспортным оборудованием непосредственно с кузова автомобиля.
В полузаглубленных насосных станциях пол машинного зала заглублен по отношению к поверхности окружающей земли. Характерной особенностью таких станций является отсутствие перекрытия между первым этажом и машинным залом. Одно и то же подъемно-транспортное оборудование обслуживает монтажную площадку на уровне первого этажа и заглубленный машинный зал. Особенностью заглубленных насосных станций является наличие перекрытия между машинным залом и первым этажом.

## Slide 23: 5.Технические характеристики воды
Показатели качества воды:
Температура: оптимальная величина для питьевых целей от 7 до 11 градусов Цельсия, предельно-допустимая - плюс 35 градусов; предельная температура воды, используемой для охлаждения теплообменных аппаратов, обусловлена экономикой их работы и технологическими требованиями.
Привкус и запах: препятствуют использованию воды для питьевых целей; для воды питьевого качества привкус и запах при температуре ее 20 градусов должен быть не более 2 баллов.
Цветность: придает воде неприятный вид; указывает на загрязнение воды органическими веществами; препятствует использованию воды для некоторых производств (например, при изготовлении бумаги высоких сортов); допускаемая величина - в среднем за год не более 20 градусов.
Общее число бактерий: является общим показателем развития микрофлоры и микрофауны в воде; для воды питьевого качества допускается наличие не более 100 бактерий в 1 мл воды.

## Slide 24: Характеристика района и территории пос. Калитино
Калитино расположен в 80 км юго-западнее г. Санкт-Перербурга, в 18 км от районного центра Волосово и в 8 км от ближайшей железнодорожной станции «Кикерино».
Климат района влажный и прохладный. Среднегодовая температура воздуха колеблется от плюс 3 С до 4 С. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет минус 9 С.
Почвы подзолистые и дерново-подзолистые. Грунты на территории сложены: суглинки, супести, известняк и песок.
Основанием для фундаментов будут служить суглинки с нормативным сопротивлением – 2 кг/см 2.
Грунтовые воды на глубине до 5 м, не были обнаружены, глубина промерзания грунта составляет – 1,2 м.

## Slide 25: Окончательная очистка сточных вод
Проектом предусматривается присоединения к поселковой канализации п. Калитино, Волосовского района, Ленинградской обл, очистные сооружения которой рассчитаны на пропуск 350,0 м /сут. В состав сооружений входят:
I Песколовка ТП 4-18-70
2. Двухъярусные отстойники ТП 4-18-537.
3. Биофильтры ТП 4-18-606
4.Хлораторная и смеситель
5. Вторичный отстойник ТП 4-18-360
6. Иловые площадки (две размером каждая 40 м2)
7.Песковая площадка 20 м2.
Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в насосную станцию и по трубопроводам подается до открытой канавы.

## Slide 26: Мероприятия по охране водной среды пос. Калитино
Проектом предусматривается ряд мероприятий по охране водной среды.
Мероприятия разработаны в двух направлениях:
Меры по снижению водопотребления и количества сбрасываемых сточных вод.
Эти меры предусматривают максимальное внедрение оборотных систем водоснабжения для многократного использования воды.
В настоящем проекте предусматривается применение следующих систем оборотного водоснабжения.

## Slide 27: 7. Вывод
Водоснабжение по пос. Калитино соответствует не по всем технологическим требованиям. После оборотной системы происходит дополнительная биологическая очистка воды: по нефтепродуктам, по РН, по взвешенным веществам.
И хотя в пос. Калитино сооружены следующие очистные сооружения по очистки воды: песколовка, двухъярусные отстойники, биофильтры, хлораторная система смесителей, вторичный отстойник, иловые площадки, песковая площадка, но уровень жесткости воды по поселку остается высоким из-за наличия в воде растворенных солей кальция и магния, которые являются жесткими и при нагревании переходят в накипь, а также образуют осадок и разводы на поверхностях. Это может сказаться отрицательно на здоровье жителей поселка. Наличие нерастворенных механических частиц (песка, ржавчины, взвесей, коллоидных растворов) приводит к засорению и абразивному износу труб и сантехнических приборов
В пос. Калитино в целях экономии воды в летний сезон года проводится мероприятие по отключению горячей воды, что вызывает большое неудобство у жителей поселка.
По сравнению с городской водой поселковая вода имеет наилучшие качества по вкусу, запаху и цветности, несмотря на заключения профессиональных работников по водоснабжению.
Согласно стандартам поселковая вода достаточно безопасна и безвредна по химическому составу, но в целях большей безопасности, я советую использовать фильтры для очистки воды.